## Slide 1
H3C 赛题 6.4.3
AI 大模型在运维场景的诊断一致性
DetOps —— 一套基于 Agent 运行的运维一致性兜底策略
核心命题：大模型对同一输入无法确定性输出 → 让「输入」确定，让「答案」只生成一次并冻结
交付：真机验证的 60% / 80% / 100% 三级判据全部达标（SSR 100%，字节一致）
答辩汇报 · 2026-08

## Slide 2
题目理解：三条设计要求，三级完成度判据
设备侧不能大改，Agent 要有一致性兜底，多设备要能联动
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
设计要求
▪ ① 一套基于 Agent 运行的运维一致性兜底策略
▪ ② 设备侧既有能力少变动或不变动
▪ ③ 多台设备互联场景的联动分析能力
完成度判据（单会话多次 + 多会话，输出一致）
60%
单一设备、确定的网络故障
80%
单一设备、多异常表项故障
100%
≥3 台 SPINE-LEAF 三层组网、多异常表项故障
关键难点：不是「让模型稳定」（做不到），而是把模型的随机性从「重复提问」这条路径上移出去。 我们的回答：同一问题 + 同一设备状态 → 只真正调用一次模型 → 答案按「诊断指纹」冻结，之后逐字节复用。
2

## Slide 3
核心洞察：一致性来自「输入确定 + 答案冻结」，不来自「模型稳定」
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
诊断指纹 = SHA256( 归一化提问 ‖ 证据快照哈希 ‖ 模型身份 ‖ 命令清单 ‖ 提示词版本 ‖ 归一化版本 ‖ 会话前缀 ‖ 事件摘要 )
让输入确定
▪ 命令只能从手册闭集里选，参数不许猜
▪ 回显归一化：规则擦除 + 表头列擦除 + 实测标定
▪ 事件（syslog/trap）只记类型存在性
▪ 观测行为自身的回声全部排除
只调一次模型
▪ Agent 每轮模型调用按「语义键」缓存
▪ 同一段对话第二次出现直接回放
▪ 指纹命中 → F0：零模型调用，字节一致
▪ 设备状态变了 → 指纹变 → 理应重诊
兜不住也有底
▪ F2 结构校验、F3 自洽投票
▪ F4 模型不可用 → 只做证据陈述
▪ F5 采集缺失 → 列出缺口、下调置信度
▪ 任何版本锚变化 → 旧冻结自动失效
3

## Slide 4
总体架构
Vue 3 + NetNexusUI 前端 · FastAPI 后端 · LangGraph Agent · 设备只走既有 CLI / syslog / trap
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
前端（Vue 3 / NetNexusUI）：诊断对话 · 知识库 · 设备与拓扑（LLDP 拓扑、网页终端）· Syslog · SNMP（MIB/Trap）· 一致性验证 · 设置弹窗
diagnose
Agent 循环 / 指纹冻结 六级兜底 / 一致性验证
kb
手册导入（多格式） 只读命令闭集
devices
SSH/Telnet 接入 能力探测 / 拓扑 / 终端
collect
采集纪元 / 归一化 实测标定 / 证据快照
events
Syslog 服务器 pysnmp Trap 接收
mibs
pysmi 编译 OID 索引 / 树 / 解码
core：LLM 多服务商适配（Anthropic / DeepSeek / GLM / Qwen / 任意 OpenAI 兼容）· 内容哈希缓存 · SQLite · 版本锚
网络设备（真机 / CNetNexus 实验环境） 只用既有能力：只读 CLI（SSH/Telnet）、syslog server、snmp trap server 设备侧零改造 —— 设计要求 ②
大模型（可换） 温度 0 + 语义键缓存 + 结构化/固定结构输出 模型身份进指纹：换模型 = 换口径 = 重诊
4

## Slide 5
一次诊断的完整流程
从提问到冻结答案，每一步都为「同一输入」服务
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
① 提取信息
归一化提问 抽取 IP/接口/设备 带入会话前缀与事件摘要
② Agent 取证
LangGraph 多轮循环 run_cli 工具：闭集校验 参数不许猜、并行调用
③ 采集
SSH/Telnet 逐台下发 多轮追加进同一纪元 (设备, 命令) 全序
④ 归一化
规则擦除 / 表头列擦除 实测标定兜底 → 证据快照哈希
⑤ 指纹
8 个分量 SHA256 任一分量变即失效
⑥ 冻结/复用
命中 → 原样返回（F0） 未命中 → 结论 → 冻结
全程可观测：对话流实时显示每条工具调用（设备 # 命令）与完整回显、逐 token 流出的结论；结束后可查看送给模型的完整上下文与原始回复
▪ 指纹命中也要真实重新采集：F0 省的是模型调用，不是采集 —— 状态变了必须能发现（接口 up 之后不会再答「down」）
▪ 会话历史进指纹：追问带上下文且确定；重复提问不带自己的历史，单会话连问 N 次仍是同一指纹
▪ 被归一化擦掉的时变量（计数器、倒计时）变化不触发重诊 —— 它们本来就不是诊断依据
5

## Slide 6
让输入确定 ①：命令闭集 —— 手册导入 × 实机探测
模型只能从手册里选命令；手册说有、这台设备未必有
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
▪ 手册导入：Word / Markdown，支持文件、文件夹递归、服务器目录递归
  – 多种写法：表格、标题即命令、【命令】标签、厂商语法行 [ ] { | }、代码块、示例行
  – 大批量：逐个落盘入库、进度轮询、同内容去重，结果不驻内存
  – 规则识别不了的格式 → 自动回退 AI 提取
▪ 只留只读命令（show/display），危险词过滤；CLI 会话/审计类命令排除（可配置）
▪ 必需参数识别：<param> 与厂商命名习惯（vlan-id / interface-number）→ 不下发光杆命令
▪ 能力探测：把清单在每台设备上跑一遍，记录「设备 → 不支持」，编排时不再提议
▪ 命令清单指纹进诊断指纹：清单变了（比如补进 show current-configuration）→ 重诊
真机上踩到的坑（都变成了机制）
▪ 命令被小写化 → GE-1 变 ge-1 被拒 → 保留大小写、匹配用小写键
▪ 必需参数被当可选剥掉 → Incomplete command 污染证据 → 必需参数不放行
▪ 模型凭空猜参数（tag=default）→ 提示词硬规则 + 校验
▪ 配置查看命令没导进来 → 接口 shutdown 只能诊断成「物理断链」→ 导入器补格式后根因直指 shutdown
▪ show cli history 这类「观测者的镜子」进了证据 → 永不一致 → 排除
6

## Slide 7
让输入确定 ②：归一化 —— 用测量代替猜测
同一设备状态的两次回显必须归一成同一串字节
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
规则表（快路径）
▪ 时间戳 / uptime / 倒计时
▪ ARP/MAC 老化、OSPF Dead、BGP 报文计数
▪ LLDP TTL「19 sec remaining」
▪ 光功率等连续量 → 分档离散化
按表头识别易变列
▪ 找表头 → 按整列空白定列边界
▪ 表头命中 TTL/Age/Dead/Uptime… 整列擦除
▪ 换厂商、换命令不用补规则
▪ 列宽归一：尾随空格漂移不改哈希
实测标定（兜底）
▪ 同一命令多采几次 → token 级比对
▪ 真正在变的位置冻结成 profile
▪ profile 并集合并：见过在变就永远擦
▪ 格式无关、厂商无关；换设备重跑一次
为什么必须「实测」：逐条写正则去猜哪一列会变，永远追不上——80% 判据环境首跑 SSR 0%， 漏掉的是 LLDP 详情里的倒计时和此前恰好没动过的计数器；重新标定后 SSR 100%。 证明链：轮次之间原始回显真实漂移 6～7 处，归一化后快照逐字节相同 —— 一致性是兜出来的，不是输入没动。
7

## Slide 8
Agent：开源 LangGraph 跑循环，笼子是我们的
主流 Agent 的体验 + 可重放的确定性
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
框架负责
▪ ReAct 循环：看一轮回显再决定继续取证还是下结论
▪ 同一轮并行多条工具调用，逐 token 流式输出
▪ 递归上限保证终止
run_cli 工具外的笼子
▪ 命令必须来自清单、必需参数必须补齐、探明不支持的不放行
▪ 跨轮去重、总量预算、设备白名单
▪ 先排除「配置使然」再下物理结论（通用取证原则）
确定性：语义键缓存
▪ temperature=0 + SQLite 精确缓存：同一段对话（含工具回显）第二次出现直接回放，模型随机性移出重放路径
▪ 踩坑：框架给每条消息随机 uuid、AIMessage 带 run_id/token 用量，混进缓存键后永远命不中（SSR 一度 0%）→ 进键前剥掉，只留角色/内容/工具调用
▪ 结果：同一问题 + 同一设备状态 → 同一工具调用序列 → 同一快照 → 同一指纹
8

## Slide 9
六级一致性兜底阶梯（设计要求 ① 的交付物）
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
F0
指纹冻结
指纹命中
原样返回，零模型调用，字节一致
F1
快照复用
同一快照不同问法
复用同一份事实
F2
结构校验
输出不合结构
固定次数重试，不放行脏输出
F3
自洽投票
首次生成
k 次采样按根因取多数票（首答质量保险）
F4
模型兜底
无 Key / 超时 / 报错
降级为「证据陈述」：只列采到什么，不下结论
F5
缺证兜底
采集失败
缺失显式进快照，列出缺口并下调置信度
越靠上越「硬」：F0 是判据要求的字节一致；F4/F5 保证系统在最坏情况下也给出确定、可解释的输出而不是随机猜。
9

## Slide 10
多设备联动分析（设计要求 ③）
拓扑作上下文，跨设备取证，健康设备当对照
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
▪ 一键 LLDP 拓扑发现：AI 解析 + 正则兜底，自环过滤，双向确认；不依赖厂商
▪ 拓扑上下文随提问送给 Agent，并进证据快照
▪ 跨设备取证：LEAF2 邻居丢了 → 主动去 SPINE1 看对端口、拿健康的 LEAF1 做对照
▪ 100% 场景实测：三台设备各埋一处不同层级的异常（接口配置关闭 / 黑洞静态路由 / OSPF 定时器不匹配），三处全部找齐并分清层级与处置
▪ 拓扑页：缩放平移、拖动节点、右键设备 → 网页终端（WebSocket 桥到 telnet/SSH）/ 测试 / 编辑
设备主动上报也进诊断
▪ Syslog 服务器 + pysnmp Trap 接收（只收，不做任何 SNMP 下发）
▪ MIB：源文件导入（自带标准 MIB + 厂商 MIB）→ pysmi 编译 → OID 索引 → 树形浏览 → trap 符号化解码
▪ 事件进指纹的三条规矩：只记类型存在性不记次数；CLI 审计事件排除；观测者的镜子命令不进闭集
▪ 「刚才发生了什么」这类只有事件能答的问题：模型把 link-up → 邻居建立 → down 的时间线与当前配置对上
10

## Slide 11
完成度判据：真机实测全部达标
1×SPINE + 3×LEAF 真机容器，OSPF 三层组网；每级跑「单会话多次 + 多会话」各 3 轮，轮间真实重新采集
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
判据
故障环境
快照数
指纹数
字节一致
SSR
原始回显漂移
60%
LEAF2 GE-1 shutdown
1
1
是
100%
有
80%
LEAF2：hello 不匹配 + 2 条坏静态路由表项
1
1
是
100%
6～7 处
100%
LEAF2 shutdown + SPINE1 黑洞静态路由 + LEAF3 hello 不匹配
1
1
是
100%
6 处
▪ 「原始回显漂移 N 处」是证明链的关键：轮次之间设备回显确实变了，归一化后快照仍逐字节相同
▪ 故障用真实配置错误在真实协议栈里种出真实的异常表项（错误静态路由进 RIB/FIB、OSPF 因参数校验拒绝邻居、LSA 自然老化），不是预置的假回显
▪ 状态变化实测：shutdown 时答「配置关闭」，no shutdown 后同一会话同一问题指纹改变、重新诊断 —— 不会守着旧答案
▪ 所有故障注入脚本化（scripts/lab.sh fault / fault-multi / fault-fabric），可复现
11

## Slide 12
真机逼出来的问题（模拟器一个都发现不了）
每一条都变成了机制或测试
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
采集与一致性
▪ 读到提示符前就停 → 空回显 → 判缺失而非有效数据
▪ 命令/回显错位 → 发送前清缓冲
▪ LLDP 自环、列宽漂移、LSA Age → 表头列擦除 + 标定
▪ 首答随机 uuid 进缓存键 → 语义键
▪ 事件计数分桶中途翻转 → 只记存在性
▪ 采集自身产生的 CLI 审计日志挤掉状态事件 → SQL 层排除
部署与通用性
▪ Docker Desktop NAT 把源 IP 揉成 127.0.0.1 → 每设备独立端口即身份
▪ Linux 上 host.docker.internal 的 UDP 不通 → 实测选址（探测包谁能到用谁）
▪ Python 3.12 移除 asyncore/imp → 迁到 pysnmp 7
▪ IF-MIB 与 RFC1213 同 OID → SMIv2 优先
▪ H3C 手册格式全漏 → 导入器覆盖标题/标签/语法行/代码块
▪ 厂商预设/排除命令写死 → vendors.json / 设置项
12

## Slide 13
工程化：测试体系、部署、通用性
与 CI 同一套用例，不写一次性验证脚本
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
测试
▪ 65 个单元测试（离线）：归一化幂等与标定、指纹分量隔离、闭集校验、回显判定、Agent 笼子（假模型）、缓存键、事件、MIB、telnet 桥
▪ 真机集成（-m live）：Agent 问答、F0 冻结、观测接口
▪ 19 步 Playwright 端到端：跑在真机上
▪ GitHub Actions：单元 + MIB 编译 + 前端构建
部署
▪ scripts/start.sh prod：构建前端，后台 0.0.0.0:8099 单端口托管页面/API/WebSocket
▪ scripts/lab.sh：实验环境起停、故障注入、设备注册、上报链路自检
▪ Python 3.9～3.13、Linux/macOS；Windows 浏览器访问
▪ 敏感信息不入库：Key/凭据在 data/，备份在仓库外
通用性（无写死）
▪ 厂商预设 vendors.json：接入协议、关分屏/LLDP 命令、上报命令模板
▪ 命令清单来自导入的手册，MIB 来自导入的源文件
▪ 证据排除命令是设置项
▪ 真机按源 IP 归属事件；实验环境逻辑只在存在 nn-mgmt 网络时启用
13

## Slide 14
总结与边界
DetOps · H3C 赛题 6.4.3 AI 大模型在运维场景的诊断一致性
一句话：手册定义可选范围（闭集）→ 实测收窄范围（能力探测）→ 模型在范围内按场景逐轮取证 → 校验层保证每条命令合法 → 归一化保证同一状态同一字节 → 指纹冻结保证同一输入永远同一答案。
对照题目
▪ 要求 ①：六级兜底阶梯 + 指纹冻结 + Agent —— 完成
▪ 要求 ②：只用只读 CLI / syslog / trap，设备侧零改造 —— 完成
▪ 要求 ③：拓扑上下文 + 跨设备取证 + 对照诊断 —— 完成
▪ 判据 60% / 80% / 100%：真机实测 SSR 100%、字节一致 —— 完成
诚实的边界与后续
▪ F1 快照复用、F3 投票目前在单轮模式生效；Agent 模式可按「只对结论投票」接入
▪ 命令预算在全网巡检类问题上贴近上限，可按规模调整
▪ MIB 里没有的 trap 按最长前缀诚实显示数字尾巴
▪ 更多厂商只需导入手册 + MIB + 一条 vendors.json 预设
14